## Slide 1
CCS 설치 및 setting
EasyDSP Booting 방법
2021.12.22
Power Electronics Laboratory
Hanyang University, ERICA Campus
작성자 : 윤준희 석사과정

## Slide 2
■ Code Composer Studio 11.1.0
EasyDSP v10.1 기준 입니다.
(TMS320F28388D 사용)

## Slide 3
CCS 설치
  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html
  Code Composer Studio Version 11 Downloads 클릭 후 All Platforms 선택
  Windows single file installer for CCS IDE ver11.1 설치
CCS
1
2
  All Platforms
  Windows single file installer for CCS IDE

## Slide 4
CCS 설치
  Download 한 파일 압축 풀고 ccs_setup_11.1.0.00011 클릭
  CCS 설치창에서 Next 클릭 후 “ I accept the agreement “ 항목 체크 후 Next
CCS

## Slide 5
CCS 설치
  Install 경로 지정 후 Next 클릭
  Setup type 선택에서 Custom Installation(Recommended) 선택 후 Next
CCS

## Slide 6
CCS 설치
  Select Components 창에서 C2000 real-time MCUs 선택 후 Next
  Install debug probes 창에서 디폴트 값 그대로 Next 한 후 CCS 설치
  설치 완료되면 Finish 클릭 후 재부팅
CCS

## Slide 7
Project File Import
  새로운 Project 폴더를 만든 후, Download 받은 ccs.zip File 을 폴더에 집어넣기
  이 때, ccs.zip File 압축을 절대 풀지 말 것
  CCS 프로그램 실행 후 Workspace 에 Project 폴더 지정
  Launch 버튼 클릭
CCS
2
1

## Slide 8
Project File Import
  CCS 상단 탭에서 Project → Import CCS Project 클릭
  Import CCS Projects 창이 뜨면 Select archive file 항목 체크
CCS
1
2

## Slide 9
Project File Import
  Browse 클릭 후 Project 폴더의 ccs.zip File 클릭
  Discovered projects 창에서 CPU1_BASE_CODE , CPU2_BASE_CODE, CM_BASE_CODE 항목 체크
  체크 후 Finish 버튼 클릭
CCS

## Slide 10
Resource File 설치
  CCS 상단 탭에서 View → Resource Explore 클릭
  Resource Explore 창에서 Software → C2000Ware-4.00.00.00
CCS
  <Resource Explore>

## Slide 11
Resource File 설치
  C2000Ware-4.00.00.00 우측, 메뉴 버튼 클릭 후 Install
  (마우스 스크롤 올리면 메뉴 버튼 나옴)
  초록색 체크 표시가 나타나면 Install 완료
CCS
  메뉴 버튼

## Slide 12
Code Generation Tools Updates
  상단 탭에서 Help → Install Code Generation Compiler Tools 클릭
  TI Compiler Updates 에서 C2800 Compiler Tools version 20.2.5 선택
  ( C2800 Compiler Tools version 20.2.5 가 List 에 없으면 이미 설치되어 있는 상태 )
  Next 버튼 클릭 후 Updates 실행 후, CCS 재실행 창이 뜨면 restart
CCS
1
2

## Slide 13
4/15
CCS
■
▶
상단 망치 모양 (Build 버튼)을 클릭하여 CPU1 과 CPU2, CM 를 각각 Build
Code Out file 생성
▶
Console 창에 “ Build Finished “ 가 나오면 Build 성공
각각 Build 성공이 되면 CPU1_BASE_CODE.out , CPU2_BASE_CODE.out , CM_BASE_CODE.out 파일 생성
▶

## Slide 14
JTAG Setting
  좌측 Project Explore 창 CM_BASE_CODE 파일 main문 에서 EasyDSP 와 통신할 수 있게 하는 Code 를 주석처리 ①easyDSP_Boot_Sync(); ② easyDSP_UART_Init();
  // (슬래시) 두 개를 입력해서 주석처리 초록색 글씨 변하면 주석처리 완료
JTAG
  <CM main 문>
  ①
  ②

## Slide 15
JTAG Setting
  CP1_BASE_CODE 의 main 문에서도 EasyDSP 와 통신할 수 있게 하는 code 를 주석 처리 ①easyDSP_Boot_Sync(); ② easyDSP_SCI_Init();
JTAG
  ①
  ②

## Slide 16
JTAG Setting
  CP2_BASE_CODE 의 main 문도 EasyDSP 와 통신할 수 있게 하는 code 를 주석 처리 ①easyDSP_Boot_Sync(); ② easyDSP_SCI_Init();
JTAG
  ①
  ②

## Slide 17
JTAG Setting
  Project Explore창에서 CM_BASE_CODE 우클릭 후 Properties 클릭
  Connection 항목에서 “Texas Instruments XDS1000v3 USB Debug Probe“ 확인 후 Verify 버튼 클릭
JTAG
1
2

## Slide 18
JTAG Setting
  “ The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded “ 라는 창이 뜨면 Verify Connection 완료
JTAG

## Slide 19
JTAG Setting
  상단 탭 View → Target Configuration 클릭
  Target Configuration 창에서 CPU1_BASE_CODE → targetConfigs → TMS320F28388D.ccxml 우클릭 후 Launch Selected Configuration 클릭
  Debug 창 생성
JTAG
  <Debug 창>
1
2

## Slide 20
JTAG Booting
  Debug 창에서 Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1 우클릭
  Connect Target 클릭 괄호 안 Disconnected 가 Suspended 로 변함
JTAG

## Slide 21
JTAG Booting
  ① Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU2
  ② Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/Cortex_M4_0
  둘 다 CPU1 과 마찬가지로 Connect Target 실행
JTAG
  <CPU_1 , CPU_2 , CM Connect 완료>

## Slide 22
JTAG Booting
  Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1 선택 후 상단 탭 Load 버튼 클릭
  Load Program 창에서 CPU1 의 out 파일 지정
JTAG

## Slide 23
JTAG Booting
  CPU1_BASE_CODE → CPU1_RAM → CPU1_BASE_CODE.out 선택 후 OK 버튼 클릭하면 out 파일 지정 완료
  CPU2 와 CM 도 마찬가지로 out 파일 지정
JTAG
  <CPU_1 , CPU_2 , CM out 파일 지정 완료>

## Slide 24
JTAG Booting
  Expressions 창에서 Continuous Refresh 클릭
  만약 Expressions 창 없으면 View → Expressions 클릭
JTAG

## Slide 25
JTAG Booting
  Add new expression 클릭 후 babo , babo3 , babo_CM 항목 추가
JTAG

## Slide 26
JTAG Booting
  Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1 클릭 후 상단 탭에서 Resume 버튼 클릭
  괄호 안 Suspended 가 Running 으로 바뀜
  Expression 창의 babo Value 값이 계속 변한다 CPU1 의 main 문이 잘 돌아가는지 동작 확인
JTAG

## Slide 27
JTAG Booting
  Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU2 클릭 후 상단 탭에서 Resume 버튼 클릭
  괄호 안 Suspended 가 Running 으로 바뀜
  Expression 창의 babo3 Value 값이 계속 변한다 CPU2 의 main 문이 잘 돌아가는지 동작 확인
JTAG

## Slide 28
JTAG Booting
  Texas Instruments XDS 100v3 USB Debug Probe_0/Cortex_M4_0 클릭 후 상단 탭에서 Resume 버튼 클릭
  괄호 안 Suspended 가 Running 으로 바뀜
  Expression 창의 babo3 Value 값이 계속 변한다 CM 의 main 문이 잘 돌아가는지 동작 확인
JTAG

## Slide 29
CC-interrupt 동작 확인
  Board 의 LED 가 점등하면 cc interrupt 확인
JTAG
  < LED >

## Slide 30
EasyDSP 연결
  Multi core CPU TMS320F2838xD (CPU1 , CPU2 , CM) 와 통신하기 위해서는 3개의 EasyDSP pod 가 필요하며 3개의 EasyDSP 프로그램을 실행하여 각각 연결
  첫번째로 실행한 easyDSP 프로그램을 CPU1에 연결, 두번째로 실행한 프로그램을 CPU2에 연결, 세번째로 실행한 프로그램을 CM에 연결
  CPU1,CPU2,CM 프로젝트 간 원활한 상호 작용을 위해 동일한 PC 에서 사용 권장
EasyDSP

## Slide 31
EasyDSP 연결
  Schematic 에서 easyDSP CPU1 , CPU2 , CM 확인 후 BOARD에 Easy DSP를 연결
  CPU1 → J4 , CPU2 → J5 , CM → J7
EasyDSP
  <SCHEMATIC>
  <실제 BOARD>
  J4
  J5
  J7

## Slide 32
16
EasyDSP
■
▶
3개의 EasyDSP 가 실행되면 첫번째 EasyDSP 에서 CPU_1 을 Setting
EasyDSP Setting
▶
상단 Open project file 클릭 후 project 폴더 → CPU1_BASE_CODE
CPU1_BASE_CODE 에서 28388D_CPU1.ezd 선택 후 열기
▶

## Slide 33
17
EasyDSP
■
▶
경로가 바뀌었다는 창이 뜨면 확인 클릭 후 CPU1 의 outfile 을 다시 지정
EasyDSP Setting
▶
CPU1_BASE_CODE → CPU1_RAM → CPU1_BASE_CODE.out 선택 후 열기
CPU1 의 outfile 지정 후 CPU2 의 outfile 도 지정해주어야함
CPU2_BASE_CODE → CPU2_RAM → CPU2_BASE_CODE.out 선택 후 열기
CM 도 마찬가지로 outfile 지정
▶
▶
  < CPU2 의 outfile 을 재지정 한 경우 >
▶

## Slide 34
EasyDSP Setting
  두 번째 EasyDSP(2) 에서 CPU2 를 Setting
  CPU1 Setting 과 동일한 방법으로 진행
  ( 단, CPU1의 EasyDSP와는 달리 CPU2의 EasyDSP는 CPU2의 outfile만 재지정 )
EasyDSP
  < EasyDSP(2) Setting 완료 상태 >

## Slide 35
EasyDSP Setting
  세 번째 EasyDSP(3) 에서 CM 을 Setting
  CPU2 Setting 과 동일한 방법으로 CM Setting 진행
  ( 동일하게 CM 만 outfile 재지정 )
EasyDSP
  < EasyDSP(3) Setting 완료 상태 >

## Slide 36
EasyDSP Booting
  EasyDSP , EasyDSP(2) , EasyDSP(3) 셋 다 Setting 완료되면 EasyDSP 에서 Booting 실행
  상단 탭에서 RAM Booting 클릭 후 Boot > Exit 실행
EasyDSP
  RAM Booting 버튼
  Boot > Exit 실행

## Slide 37
EasyDSP Booting
  CPU1 → CPU2 → CM 순으로 Booting 이 진행되며 Completed! 라는 글자가 나오면 Booting 성공
EasyDSP
  Booting 성공

## Slide 38
EasyDSP 동작 확인
  Booting 은 완료되었지만, CCS 의 main Code 가 잘 동작하는지 확인 필요
  EasyDSP 상단 탭 Watch 클릭 후 Watch 창에서 Insert 버튼 클릭
  Name 에 babo 입력 후 main 문이 잘 동작하는지 확인
EasyDSP
  Watch
  Insert

## Slide 39
EasyDSP 동작 확인
  EasyDSP(2) 는 Watch 창에 babo3 insert
  EasyDSP(3) 는 Watch 창에 babo_CM insert
EasyDSP
  < EasyDSP(2) >
  < EasyDSP(3) >

## Slide 40
EasyDSP 동작 확인
  각각의 EasyDSP Babo Value 값이 변하면 CCS 의 main 문이 잘 동작한다는 걸 알 수 있음
EasyDSP
  < 1090 >
  < 9513 >
  < 2703 >
  < 6396 >

## Slide 41
EasyDSP 동작 확인
  Board 의 LED 가 점등하면 cc interrupt 확인
EasyDSP
  < LED >